Лекція 11. АСИНХРОННІ МАШИНИ

11.1. Області використання, конструкція та принцип роботи асинхронних машин

Асинхронні машин набули найбільшого розповсюдження як двигуни. В даний час асинхронні двигуни є основними двигунами в промисловості, сільському господарстві та побуті. Вони споживають майже половину електричної енергії, що виробляється на електричних станціях. Широкого розповсюдження асинхронні двигуни набули зав-дяки своїй простоті, низькій вартості та високій надійності в експлу-атації.

Електротехнічна промисловість випускає асинхронні двигуни в широкому діапазоні потужностей. Гранична потужність асинхронних двигунів складає десятки мегават. В індикаторних системах викорис-товуються асинхронні двигуни потужністю від долі вата до сотень ват. Швидкість обертання ротора асинхронних двигунів загального використання складає від 1000 до 500 об/хв.

Експуатація асинхронних двигунів показала, що поряд з вели-кими перевагами вони мають і недоліки, до яких слід перш за все віднести те, що вони споживають реактивний струм, який необхідний для створення магнітного потоку. До недоліків відносяться також неможливість плавного регулювання швидкості обертання ротора в широкому діапазоні.

Асинхронні двигуни складаються із двох частин: нерухомої частини – статора і рухомої частини – ротора, які розділені повітряним проміжком.

Сердечник статора, що являє собою пустотілий циліндр, збирають з листів холоднокатаної електротехнічної сталі товщиною 0,15 або 0,5 мм. Якщо довжина магнітопроводу більша ніж 0,1 м то його поділяють в осьовому напряму на ряд пакетів завширшки 0,1-0,6м. Між пакетами влаштовують радіальні вентиляційні канали шириною 0,01 м для проходження охолоджуючого повітря. На внутрі-шній поверхні статора виштамповують пази, в які вкладається три-фазна обмотка.

Повітряний проміжок між статором та ротором роблять якнай-меншим (який допускається з міркувань технології виготовлення): від 0,1 мм у двигунах малої потужності до кількох міліметрів у двигунах великої потужності. Це пояснюється тим, що статор і ротор зв’язані між собою магнітним потоком, який замикається через сердечники статора і ротора. Чим менший повітряний проміжок, тим кращий магнітний зв’язок.

Ротори асинхронних двигунів бувають двох типів: з коротко-замкненою обмоткою (асинхронний двигун з короткозамкненим ротором) і з фазною обмоткою (асинхронний двигун з фазним рото-ром). Найбільшого розповсюдження набули двигуни з короткозамк-неним ротором. На рис.11.1 наведено загальний вигляд з розрізами двигуна з короткозамкненим ротором.

Рис.11.1. Асинхронний двигун з короткозамкненим ротором: 1 – корпус; 2 – сердечник статора; 1 – обмотка статора; 4 – сердечник ротора; 5 – обмотка ротора; 6 – паз статора; 7 – паз ротора

Вал ротора обертається в підшипниках, закріплених в під-шипникових щитах. В асинхронних двигунах переважно використо-вують підшипники кочення. В машинах великої потужності викори-стовують іноді підшипники ковзання. Підшипникові шити прикріплю-ють до корпусу статора.

На прикріпленній до корпусу табличці вказують номінальні (паспортні) дані:

- потужність (потужність на валу);

- лінійні напруги обмотки статора у вигляді дробу (при більшій напрузі обмотки з’єднується зіркою, а при меншій – трикутником);

- лінійні струми у вигляді дробу (відповідно при з’єднанні обмотки зіркою і трикутником);

- частота мережі живлення;

- швидкість обертання ротора;

- коефіцієнт потужності;

- коефіцієнт корисної дії.

Для двигуна з фазним ротором вказується ще напруга і струм ротора.

Якщо трифазну обмотку статора під’єднати до трифазної мережі, то струми протікатимуть через фази обмотки і створять обертове магнітне поле з швидкістю обертання . Обертове магнітне поле буде перетинати провідники обмотки ротора і індукувати в них ЕРС, напрям яких можна визначити за правилом правої руки.

В замкненій обмотці ротора виникає струм , активна складова якого співпадатиме за напрямом з ЕРС. Струм , взаємодіючи з магнітним полем, створить обертовий момент М, під дією якого ротор почне обертатись. Скориставшись правилом лівої руки, встановимо, що напрями моменту і обертання ротора будуть співпадати з напрямом обертання поля.

Швидкість обертання ротора буде зростати, але навіть при від-сутності навантаження на валу, ротор не зможе досягти швидкості обертання поля. Пояснюється це тим, що обертовий момент може виникнути тільки в тому випадку, коли магнітне поле перетинає провідники, тобто існує різниця між швидкостями обертання ротора і поля. Оскільки при неробочому ході в двигуні існує невеликий гальмівний момент , зумовлений механічними втратами, то двигун споживає із мережі струм  для покриття гальмівного моменту.

Отже, для асинхронного двигуна характерним є несинхронне (асинхронне) обертання його ротора і магнітного поля. Звідси походить і назва – асинхронний двигун.

Величину

називають ковзанням.

Оскільки швидкість обертання магнітного поля відносно ротора дорівнює , то частота ЕРС в його обмотці визначається за формулою

.

Номінальна швидкість обертання ротора залежить від  і не може бути довільною. Залежно від необхідної номінальної швидкості обертання ротора обмотки двигуна виготовляють з відповідним числом пар полюсів. Асинхронні двигуни випускаються з синхрон-ними швидкостями обертання 1000, 1500, 1000, 750, 600, 500 об/хв.

11.2. Механічна характеристика асинхронного двигуна

Велике значення для оцінки роботи асинхронного двигуна має механічна характеристика, що являє собою залежність обертового моменту  від швидкості обертання ротора

= або =.

Визначимо електромагнітний момент через електромагнітну потужність

=.                                   (11.1)

Із заступної Г – подібної схеми (рис.2.3,б) визначимо струм

= .                 (11.2)

Обертовий момент визначимо із формули

.                              (11.3)

Підставивши (11.1) в (11.3) отримаємо

.                (11.4)

Надаючи значення , при відомих параметрах двигуна можна визначити  і побудувати залежності  = або =. На рис.11.2 зображені графічно ці залежності.

Рис.11.2. Механічні характеристики асинхронного двигуна

Режиму неробочого ходу на рис.11.2 відповідають точки  і . Режим, при якому двигун розвиває максимальний момент, характеризується точками  і , а режим, при якому ротор нерухомий – точками  і .

Ковзання , при якому момент набуває максимального значення, називається критичним. Його можна визначити, взявши похідну від моменту по ковзанню  і прирівнявши її до нуля

=.                                (11.5)

В асинхронних машинах  в декілька разів менший індуктив-них опорів  і , то з достатньою для практики точністю можна вважати, що

=.                                     (11.6)

Підставивши значення (11.6) в (11.5) і нехтуючи величиною  отримаємо вираз для максимального моменту

.                              (11.7)

Таким чином,  не залежить від активного опору  ротора, але цей опір визначає величину критичного ковзання (11.6).

Величина  називається перевантажувальною здатніс-тю двигуна і для двигунів загального використання складає 1,7÷1. При цьому критичне ковзання =0,1÷0,2.

Пусковий момент , який розвиває двигун при нерухомому роторі, можна визначити, коли в (2.17) підставити =1.

=.                   (11.8)

Відношення = називається кратністю пускового моменту і знаходиться для асинхронних двигунів з короткозамкненим ротором в межах 0,7÷1,8. При цьому кратність пускового струму повинна бути не більше 5÷7.

На практиці для побудови механічної характеристики широко використовується наближена формула

.                                    (11.9)

Формулу (2.22) вперше застосував М. Клосс, тому вона назива-ється формулою Клосса. Вона дає можливість побудувати механічну характеристику за каталожними даними.

За відомими із каталогу даними , , = визначають  за формулою

=.

Потім при відомих  і , надаючи значень ковзанню , визначають момент .

Ця формула дає задовільні результати при постійних параметрах асинхронної машини.