Лекція 12. Однофазні асинхронні двигуни.

Однофазний конденсаторний двигун

Розподіл електричної енергії у промисловості здійснюють за допомогою трифазних мереж. Однак у побуті використовують однофазні мережі. Для перетворення електричної енергії у механічну в побуті використовують однофазні асинхронні двигуни, які застосовуються у холодильниках, вентиляторах, кондиціонерах, насосах, пральних машинах.

Однофазний асинхронний двигун має на статорі однофазну обмотку, яка займає 2/3 полюсної поділки і називається робочою обмоткою. Ротор має короткозамкнену обмотку у вигляді більчатої клітки, як у трифазного короткозамкненого двигуна.

Обмотка статора створює пульсуюче магнітне поле, яке можна розкласти на два однакових і протилежних за напрямом обертання поля. Ці поля створюють однакові за величиною, але протилежні за напрямом моменти. Тому результуючий обертовий момент при пуску буде дорівнювати нулю і ротор без спеціальних пускових пристроїв не зможе набути обертового руху. Якщо розкрутити ротор в якому-небудь напрямі, то далі він буде обертатись у цьому напряму самостійно та розвине швидкість близьку до синхронної.

Поле, яке обертається в одному напрямку з ротором, називають прямим, а поле, що обертається у протилежному напрямку – зворотним. Ковзання ротора відносно прямого поля дорівнює , а відносно зворотного

.                 (11.10)

За умови обертання ротора магнітне поле машини буде не пульсуючим, так як це було у випадку пуску (=1), а обертовим еліптичним полем. Відбудеться це тому, що при <1 зворотне поле дуже послаблюється внаслідок розмагнічуючої дії струмів, що індукуються цим полем у роторі. Струми  мають більшу частоту =≈. Внаслідок цього індуктивний опір обмотки ротора для цих струмів великий, а їх кут зсуву  від ЕРС  близький до 900. Потік , створений струмом , має зустрічний напрям з потоком , що створений струмом статора, внаслідок чого результуючий потік зворотного поля  зменшиться.

За невеликих значень ковзання  індуковані прямим полем струми ротора  мають невисоку частоту і малий кут , а тому розмагнічуючої дії на пряме поле не спричинятимуть.

На рис.12.3 наведені криві моментів  і , що створюються прямою та зворотною складовими поля, і результуюча крива моменту двигуна , що дорівнює їх алгебраїчній сумі.

Рис.12.3. Криві моментів однофазного двигуна

Однофазний асинхронний двигун не має пускового моменту. Тому для його пуску необхідно створити в машині обертове магнітне поле. Для цього на статорі розміщують ще одну обмотку, яку називають пусковою. Вкладають її у вільні від робочої обмотки пази статора (на 1/3 полюсної поділки). Між осями робочої і пускової обмоток буде зсув у просторі на електричний кут, що дорівнює 900. Такий кут є оптимальним і сприяє покращенню пускових характеристик.

Для створення обертового поля необхідно виконати ще одну умову, а саме: струми в обох обмотках повинні мати зсув за фазою. Це досягають шляхом вмикання послідовно з однією із обмоток активного опору, котушки індуктивності або конденсатора.

На рис.12.4 зображена схема пуску асинхронного двигуна з використанням ємності . Вибравши певним чином ємність конденсаторів, можна отримати обертове поле, що наближатиметься до кругового.

Рис.12.4. Схема конденсаторного асинхронного двигуна

Оскільки вмикання пускової обмотки суттєво покращує механічну характеристику двигуна, то залишають ввімкненими обидві обмотки. Такі двигуни називають конденсаторними.

У конденсаторних двигунах обидві обмотки (А і В) займають, здебільшого, однакову кількість пазів і мають однакову потужність. Під час  пуску конденсаторного двигуна для збільшення пускового моменту ємність збільшують на величину . Після розгону двигуна конденсатори  вимикають. Конденсаторний двигун має високий . Недоліком є збільшені габарити за рахунок конденсаторів.

12.4. Робота трифазного асинхронного двигуна від однофазної мережі

Якщо в трифазного двигуна  від’єднати одну фазу, то він буде працювати як однофазний (рис.12.5). У цьому випадку фази, що залишилися, створюють однофазну обмотку. При переході трифазного двигуна в однофазний режим швидкість обертання практично не змі-ниться. Визначимо співвідношення між потужностями двигуна у випадку його роботи в трифазному та однофазному режимах, виходячи з рівності втрат для трифазного та однофазного живлення

,

звідки отримаємо

,                        (12.11)

тобто для однофазного живлення струм у фазі можна збільшити в  рази.

Рис.12.5. Схеми вмикання трифазних асинхронних двигунів в однофазну мережу

Споживані з мережі потужності у трифазному і однофазному режимах дорівнюють:

(12.12)

Потужності на валу визначають за формулами:

.         (12.13)

Визначимо співвідношення між потужностями

.                        (12.14)

Оскільки 0,95 і 0,95, то

0,63,                             (12.15)

тобто при однакових габаритах потужність однофазного двигуна складає близько 63% потужності трифазного.

Якщо пуск трифазного асинхронного двигуна від однофазної мережі відбувається при нерухомому роторі, то пульсуючий магнітний потік, створений статором, можна розкласти на два ідентичні обертові поля – пряме і зворотне. Ці поля створять протилежно спрямовані однакові обертові моменти і ротор двигуна буде нерухомим.

Щоб заставити ротор обертатися, його необхідно крунути рукою або використати як конденсаторний і ввімкнути в мережу за однією із зображених на рис.12.5 схем залежно від величини напруги мережі  і номінальної напруги фази двигуна .

Величину робочої ємності  (мкФ) можна орієнтовно визначити за однією із формул

≈2700  - для схеми рис.12.5,а;

≈2800  - для схеми рис.12.6,б;

≈4800  - для схеми рис.12.5,в;

де  - номінальний фазний струм обмотки статора.

Іноді  визначають незалежно від схеми вмикання за формулою

≈ мкФ,                          (12.16)

де  - паспортна потужність двигуна, Вт.

Якщо пуск двигуна відбувається з навантаженням на валу, то для збільшення пускового моменту паралельно робочій ємності потрібно ще ввімкнути пускову ємність .

При використанні трифазного двигуна в однофазному режимі з робочою ємністю його корисна потужність досягає 70÷80% паспортної потужності.

12.5. Однофазний двигун з екранованими полюсами

Статор двигуна з екранованими полюсами має явнополюсну конструкцію (рис.12.6). На полюсах розміщена зосереджена однофазна обмотка, яку вмикають в однофазну мережу. Частина полюса (від 0,2 до 0,5 полюсної дуги) охоплюється короткозамкненим витком. Ротор двигуна має короткозамкнену обмотку у вигляді більчатої клітки. У двополюсній машині короткозамкнені витки розміщують під кутом 1800, в чотириполюсній – під кутом 900.

Магнітний потік, що створений обмоткою статора, можна представити у вигляді суми двох складових

=+,                     (12.17)

де  - потік, що проходить через неекрановану частину полюса;

- потік, що проходить через екрановану частину полюса.

Рис. 12.6. Будова асинхронного двигуна з екранованими полюсами (а) та схема розміщення короткозамкнених витків у реверсивному двигуні (б): 1 – статор, 2 – обмотка статора, 3 – короткозамкнений виток, 4 – ротор, 5 – полюс

Потоки  і  проходять через різні частини полюсного наконечника, тобто вони зміщені у просторі на кут . Крім цього, вони зсунені за фазою відносно МРС обмотки полюса на кути  і. Це пояснюється тим, що кожен полюс такого двигуна можна розглядати як трансформатор: обмотка статора – первинна обмотка, а короткозамкнений виток – вторинна. Оскільки потік  не охоплює короткозамкнений виток, то кут  невеликий (4÷9) – майже такий як кут зсуву фаз між потоком трансформатора і МРС первинної обмотки в режимі неробочого ходу.

Для здійснення реверсу в таких двигунах замість короткозамкнених витків використовують котушки К1, К2. К3 і К4 (рис.12.6,б), кожна з яких охоплює половину полюса. Замикаючи накоротко пару котушок К1 і К4 або К2 і К3, можна екранувати одну або іншу половину полюса та змінювати таким чином напрям обертання  магнітного поля (ротора).

Двигуни з екранованими полюсами мають ряд недоліків: великі габаритні розміри, невеликий пусковий момент (=0,2÷0,5), низький (0,4÷0,6), малий ККД     (0,25-0,4).

Перевагами є: простота конструкції, висока надійність під час експлуатації, майже відсутній електромагнітний шум двигуна, що дає можливість його використовувати при відтворенні музики та мови.