Практичне заняття №12. Розрахунок параметрів та характеристик універсальних двигунів та двигунів постійного струму

Завдяки своїм хорошим регулювальним властивостям двигуни постійного струму широко використовують у промисловості та побуті. За номінальну потужність двигуна приймають механічну потужність на валу, що вказується на щитку, закріпленому на корпусі машини. Там вказують також напругу , струм , швидкість обертання.

Властивості двигунів постійного струму, як і генераторів, визначаються способом живлення обмотки збудження. За способом вмикання обмотки збудження двигуни поділяються на: незалежного збудження, паралельного (шунтового) збудження, послідовного (серієсного) збудження та мішаного збудження (компаундні), що мають дві обмотки збудження.

Приклади розв’язування типових задач

Приклад 12.1. Генератор постійного струму паралельного збудження має дані:

Опір обмотки збудження дорівнює  Втрати потужності   у колі обмотки якоря складають 5%, а потужність механічних, магнітних і додаткових втрат – 6% від номінальної потужності. Визначити: номінальний струм генератора, струми якоря і обмотки збудження, ЕРС якоря і ККД при номінальному режимі; електромагнітний момент і потужність первинного двигуна.

Розв’язування.

Номінальний струм генератора

Струм обмотки збудження

Струм якоря при номінальному режимі

ЕРС в обмотці якоря

де

Електромагнітна потужність

Електромагнітний момент

де

Потужність механічних, магнітних і додаткових втрат

Потужність електричних втрат у колі якоря

Потужність електричних втрат у колі обмотки збудження

Потужність сумарних втрат в генераторі

Потужність первинного двигуна

ККД генератора

Приклад 12.2. Двигун паралельного збудження має такі номінальні дані:    Опір якірного кола  обмотки збудження  Визначити номінальний струм двигуна і опір пускового реостата, при якому кратність пускового струму дорівнює 2, пусковий момент, швидкість обертання та струм у режимі неробочого ходу.

Розв’язування.

Потужність, що споживає двигун з мережі при номінальному навантаженні

Номінальний струм двигуна

Струм збудження

Номінальний струм обмотки якоря

Пусковий струм при заданій кратності

.

Пусковий струм обмотки якоря

Опір якірного кола в момент пуску

Опір пускового реостата

Номінальна кутова швидкість обертання

ЕРС якоря при номінальному навантаженні

Постійна  при незмінному магнітному потоці

Електромагнітний пусковий момент

Електромагнітний момент у номінальному режимі

Момент на валу

Момент неробочого ходу

Струм якоря в режимі неробочого ходу

Струм неробочого ходу двигуна

Кутова швидкість обертання ротора при неробочому ході та номінальній напрузі

Задачі для самостійного розв’язування

12.1. При збільшенні швидкості обертання генератора постійного струму в 2 рази ЕРС збільшилась на . Визначити початкову величину ЕРС  при номінальному потоці.

12.2. У генераторі паралельного збудження  Визначити напругу  на затискачах генератора, якщо  опір регулювального реостата

12.3. Генератор паралельного збудження має напругу на затискачах   при струмі навантаження  Опір кола обмотки збудження  а опір кола якоря  Втрати у сталі в цьому режимі дорівнюють  а механічні та додаткові  Визначити потужність первинного двигуна  і ККД генератора.

12.4. Визначити номінальну швидкість обертання двигуна постійного струму послідовного збудження за паспортними даними:   якщо задано

12.5. Визначити потужність, яку споживає двигун паралельного збудження при номінальному навантаженні, якщо

12.6. Визначити номінальну потужність генератора з паралельним збудженням при заданих параметрах:

12.7. Визначити опір обмотки якоря двигуна постійного струму з паралельним збудженням і номінальними даними:

12.8. Двигун послідовного збудження вмикається на напругу  через пусковий реостат  Визначити кратність пускового струму, якщо:

12.9. Визначити обертовий момент двигуна постійного струму, якщо задано:

12.10. Двигун з послідовним збудженням під’єднаний до напруги  Яку максимальну потужність має двигун, якщо сумарний опір якірного кола ?

Індивідуальне завдання

Електродвигун постійного струму з паралельним збудженням має наступні номінальні дані табл.12.1: потужність , напруга на затискачах , частота обертання , ККД , втрати потужності в колі якоря ,% і в колі збудження ,% задані в процентах від споживаної потужності .

Визначити: а) струм у колі збудження ; б) струм якоря ; в) струм, що споживається двигуном ; г) номінальний момент ; д) пусковий обертовий момент і опір пускового реостату при . Побудувати природну і штучну механічні характеристики двигуна при опорі в колі якоря . Нарисувати електричну схему двигуна.

| Варіант | Рном, кВт | Uном.., В | nном., об/хв |  | Ря., % | Рзб.., % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 60 | 110 | 980 | 86,5 | 5,2 | 4,8 |
| 1 | 10 | 220 | 2250 | 86,0 | 5,0 | 4,8 |
| 2 | 4,0 | 220 | 1025 | 82,2 | 6,2 | 4,2 |
| 3 | 6,6 | 220 | 2400 | 85,5 | 6,2 | 4,1 |
| 4 | 4,4 | 220 | 2100 | 84,5 | 6,5 | 4,8 |
| 5 | 2,5 | 220 | 1000 | 85,0 | 5,8 | 4,8 |
| 6 | 10 | 220 | 2250 | 83,0 | 5,3 | 4,4 |
| 7 | 77 | 110 | 1050 | 85,5 | 5,0 | 4,2 |
| 8 | 80 | 110 | 1150 | 85,8 | 5,4 | 4,5 |
| 9 | 92 | 110 | 970 | 86,5 | 5,3 | 4,1 |
| 10 | 66 | 110 | 1050 | 85,5 | 6,2 | 5,0 |
| 11 | 35 | 110 | 2200 | 85,5 | 6,3 | 5,2 |
| 12 | 45 | 110 | 1500 | 85,0 | 5,7 | 4,6 |
| 13 | 15 | 220 | 1000 | 84,5 | 5,0 | 4,0 |
| 14 | 10 | 220 | 970 | 85,5 | 5,2 | 4,2 |
| 15 | 5,8 | 220 | 2200 | 84,0 | 6,0 | 5,0 |
| 16 | 19 | 220 | 980 | 86,5 | 4,8 | 4,5 |
| 17 | 29 | 220 | 2520 | 86,0 | 5,0 | 4,3 |
| 18 | 46,5 | 220 | 1025 | 82,2 | 5,4 | 4,8 |
| 19 | 14 | 220 | 2400 | 84,0 | 4,0 | 4,6 |

Дано: Pном = 14 кВт, Uном = 220 В, Ря = 4 %, Рзб = 4,6 %, nном = 2400 об/хв., η = 0,84.

Розв’язок

Електрична схема двигуна:

Рис.12.1. Електрична схема двигуна

а) електрична потужність, що споживається двигуном:

б) номінальний струм обмотки збудження:

в) номінальний струм двигуна:

г) номінальний струм якоря:

д) номінальний момент двигуна:

е) пусковий момент двигуна:

є) опір обмотки якоря:

Опір пускового реостату:

ж) побудова механічних характеристик:

номінальна кутова швидкість обертання  якоря:

Конструктивний коефіцієнт двигуна:

Кутова швидкість холостого ходу:

Штучна характеристика:

Пускова характеристика:

Будуємо механічні характеристики двигуна:

Рис.12.2 Механічні характеристики двигуна постійного струму.