Лабораторна робота №9

Тема

Функції

Мета

Навчитись створювати власні функції.

Приклад виконання

Завдання

Скласти програму обчислення виразу, використовуючи в програмі функцію. За складеною програмою провести обчислення при заданих початкових даних.

1.,

де               x=0.2

Програма:

import math as m

def factorial(num:int):

fact = 1

if num < 0:

return 0

else:

for i in range (1, num + 1):

fact = fact*i

return fact

def t(u:float):

s=0

for k in range(1,11):

a=(-1)**k*u**(2*k+1)/factorial(k+1)/2**(2*k+2)

s=s+a

return s

x=float(input('x='))

Z=t(2*x)+m.pow(t((x*x+1)**0.5),2)+m.pow(t(m.fabs(x)**0.5-5),3)+t(x*x+1)

print('Z=',Z)

Результат виконання:

x=0.2

Z= 0.47422026507879955

2.,

де           a=3.73; b=2.34.

Програма

import math as m

def f(u,t):

if (t>=10):

return m.pow(m.fabs(u)+1,0.5)+m.sin(t)

else:

if (t>-10):

return u**3-t

else:

return 2*u-cos(t)

a=float(input('a='))

b=float(input('b='))

z=f(a,b+1)+f(b,3*a)+f(b+a,4)+f(a*a,a-b)

print('z=',z)

Результат виконання:

а=3.73

b=2.34

z= 2960.763263464622

Завдання

Скласти програму обчислення виразу, використовуючи в програмі функцію. За складеною програмою провести обчислення при заданих початкових даних.

1. ,

де      a=2.5; b=-7.3.

2.

де      ; a=-2.1.

3.  ,

де                x=0.51.

4. ,

де       s=1.783; t=5.71.

5. ,

де        x=2.31; y=4.2; a=3.1; b=0.02.

6. ,

де           x=; y=0.41; a=0.1; b=-2.1.

7. ,

де        a=-0.5; b=4.2.

8. ,

де             x=0.31.

9.,

де        x=0.2.

10.,

де         x=-4.21; y=-31.2.

11.,

де           ; b=21.3.

12. ,

де             x=0.3; y=6.1.

13. ,

де          a=-0.2; b=-0.42.

14.,

де           x=0.51; y=0.17.

15. ,

де      x=23.7; y=41.2.

16. ,

де           x=-14.2; y=0.32.

17. ,

де        x=-3.18; y=13.131.

18. ,

де          a=19.2; b=0.48.

19. ,

де           x=-0.53

20. ,

де          x=0.61.

21. ,

де        a=1.34; b=1.41.

22. ,

де          x=-3.17; y=5.94.

23. ,

де           x=0.47;  y=2.13.

24. ,

де          a=1.23; b=4.36.

25. ,

де        a=15.78; b=3.41.

26.,

де          x=11.91; y=3.76.

27.,

де      x=0.53,  у=1.72

28.,

де         x=1.53; y=4.57.

29.,

де            s=1.8; t=0.57.

30.,

де          x=1.67; y=14.22; a=0.1; b=1.