## Slide 1: Декоративне оздобленння костюму

## Slide 2: Мереживо
Ажурна тканина або декоративна стрічка; утворюється в наслідок сплітання ниток у різний спосіб; від техніки виконання поділяється на: сітчасте, шите голкою, плетене на коклюшках, гачком, фриволіте

## Slide 3: Буфи
Вид пишних зборок, утворених декількома рядками строчок. Буфи бувають зі шнуром, хаотично розташовані на деталі, комбіновані

## Slide 4: Аплікація
Вид оздоблення , якій полягає у пришивані на тканину, трикотаж, шкіру, замшу, візерунку або орнаменту з іншого матеріалу (накладне шиття)

## Slide 5: Оборки
Оборка- це вид оздоблення у вигляді косої або поперечної смужки тканини,яка по одному зрізу призібрана та з‘єднана з виробом, а інший вільно спадає, оборка може мати різну ширину залежно від ділянки або деталі, на якій розташована, від 1,5 до 50 см

## Slide 6: Кант
Вузька кольорова смужка,розміщена по краю чи шву костюма (викроюється по косій, пришивається до деталі таким чином, щоб кант виступав на 2-3 мм зі шва). Використовується для оздоблення блуз, суконь, форменого одягу

## Slide 7: Сутаж
Вид плоского шнура для оздоблення і плетіння; Складається з двох шнурів із спільним переплетенням та заглибленням по середині для зручності прокладання машинної строчки

## Slide 8: Рулик
Це смужка тканини викроєна по косій, шириною 2-2,5 см; прострочена та вивернута за допомогою голки. Використовують для виготовлення петель ґудзиків і для оздоби (узори на комірах, кишенях)

## Slide 9: Помпони
Помпони можна виготовляти з ниток муліне, шерстяних, бавовняних, а також витягнутих із залишків тканини виробу

## Slide 10: Китиці
Прикраса у вигляді жмутка ниток, шнурків і т. ін., зв'язаних з одного кінця докупи. Використовується для оздоблення головних уборів, суконь, поясів. Китиці можуть виготовляти як зі звичайної пряжі, так і з канителі

## Slide 11: Рюши
Рюша- смужка тканини з обробленими краями, зібрана по середині в зборку, закладена в складку або плісирована

## Slide 12: Банти
Стрічка чи тасьма, складена петлями чи зібрана та перетягнута по середині. Вид вузла із вільно випущеними петлями

## Slide 13: Плісе
Плісе – це дрібні паралельні складки на тканині, отримані шляхом спеціальної термічної обробки часто з використання хімічних речовин і спеціальних шаблонів

## Slide 14: Галстуки
Краватка – деталь швейного виробу для його оздоблення у вигляді широкої стрічки. Зав’язаної вузлом під коміром, із вільно випущеними кінцями

## Slide 15: Дякую за увагу!!!