## Slide 1: Контрольна робота

## Slide 2
1. Cпеціальні однакові сигнали, що подаються на вхід системи називаються…
типові динамічні елементи;
типові статичні елементи;
типові динамічні впливи;
типові статичні вузли;
типові динамічні системи.
2. Реакція системи на одиничну східчасту функцію називається …
регулювання;
дослідження;
спостереження;
перехідною характеристикою;
експеримент.
3. Фізичні величин, що характеризують процеси, які протікають в об`єкті управління, без безпосередньої участі людини називаються…
автоматичними величинами;
регульованими величинами;
характерними величинами;
керованими величинами;
досліджуваними величинами.
4. Що заважає досягненню мети управління?
помилки управління;
збурення;
несправність пульта;
зрушення;
зрошення.

## Slide 3
5. Якщо спостерігаються всі стани системи в будь-які моменти часу, то таку систему називають…
такою, що регулюється;
такою, що не спостерігається;
такою, що повністю спостерігається;
такою, що повністю управляється;
такою, що не управляється.
6. Що показує, як система перетворює відповідний вхідний вплив на вихідну величину?
рівняння стану;
передаточна функцію;
постійні часу;
коефіцієнти передачі;
рівняння руху.
7. Знаменники передаточних функцій замкненої системи автоматичного управління є не змінні і називаються…
характеристичним рівнянням;
характеристичним розв`язком;
характеристичним одночленом;
характеристичним поліномом;
характеристичним функціоналом.
8. Скільки виділяють найбільш важливих і вживаних типів динамічних ланок?
3
4
5
6
7

## Slide 4
9. Фізичні величини x1(t), x2(t), …, xn(t), які характеризують поведінку системи в майбутньому за умови визначеності її стану і впливів, що прикладаються у поточний момент часу, описують…
поведінку системи;
визначеність системи;
стан системи;
впливовість системи;
рівновагу системи.
10. Графічне представлення математичних залежностей, за якими функціонує система, і зв`язкі між елементами, шляхів проходження сигналів, називається…
структурною схемою;
кінематичною схемою;
функціональною схемою;
конструктивною схемою;
технологічною схемою.

## Slide 5
11. Якщо для будь-яких моментів часу t0 і t1, (t1 > t0) і будь-яких заданих станів x0 і x1 існує управління u(t), (t0 <t < t1), що переводить початковий стан x0 у кінцевий x1, то така система називається…
такою, що спостерігається;
такою, що не спостерігається;
такою, що повністю управляється;
такою, що не управляється;
такою, що регулюється.
12. Ланка, яка передає сигнал тільки в одному напрямку з входу на вихід і її властивості не залежать від інших ланок, з якими вона з’єднана називається…
ланкою збуреної дії
ланкою виділеної дії
ланкою паралельної дії
ланкою направленої дії
ланкою однієї дії