КОМПЛЕКСНІ КВАЛІФІКАЦІЙНІ ЗАВДАННЯ ПРОФЕСІЙНО-ТЕОРЕТИЧНА ПІДГОТОВКА

з професії:

І

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №1

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. В яких величинах проставляються розміри на технічних кресленнях?

1. Міліметрах.

2. Метрах.

3. Мікрометрах.

4. Сантиметрах.

5. Дециметрах.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1 та 3.

5. 1 та 2.

3. Елемент конструкції, який виготовлено з одного матеріалу без застосування складальних операцій, називається:

1. Деталь.

2. Ланка.

3. Вузол.

4. Комплект.

5. Комплекс.

4. Скільки розділів вивчає предмет "охорона праці"

1.  6

2.  5

3.  4

4.  3.

5.  2

5. Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?

1. Заборонні

2. Приписувальні

3. Попереджувальні

4. Вказівні

6. Які основні переваги природної вентиляції?

1. надійність і ремонтопридатність;

2. безшумність і екологічність;

3. регульованість та автономність;

4. дешевизна (економічність) і простота експлуатації;

5. чистота повітря, яке надходить, тривалий термін служби.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1) осьовий; 2) відцентровий (радіальний); 3) діаметральний; 4) пропелерний; 5) побутовий. |
| --- | --- |

8. Яка марка фреону найбільш популярна і затребувана для сучасної кліматичної техніки?

1. R12;

2. R22;

3. R32;

4. R134A;

5. R410A.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Виконайте схему та опишіть принцип роботи кондиціонера будь-якого типу.

2. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №2

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Як позначається масштаб в призначеній для цього графі основного напису?

1. М 1:2.

2. М 1/2.

3. Масштаб 1:2.

4. 1:2.

5. 1/2.

2. На якому зображенні виконано фронтальний розріз деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 1 та 2.

4. 3.

5. 1 та 3.

3. До нероз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Шліцьове з’єднання.

3. Клемове.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Різьбове з’єднання.

4. Основний закон трудового законодавства – це:

1. про колективні договори і угоди;

2. про охорону навколишнього природного середовища;

3. кодекс законів про працю;

4. про охорону праці

5. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються

1. Колективними

2. Індивідуальними

3. Основними

6. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це…

1. колектор;

2. рекуператор;

3. теплоутилізатор;

4. шумоглушник;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий; 3. діаметральний; 4. тангенціальний; 5. даховий. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера фреон переходить з рідкої фази в газоподібну?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Які регулювальні пристрої застосовуються у вентиляційних системах.

2. Опишіть правила охорони праці під час монтажу систем вентиляції

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №3

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А4?

1. 420x297 мм.

2. 1189x841 мм.

3. 841x594 мм.

4. 594x420 мм.

5. 297x210 мм.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1 та 3.

2. 2.

3. 3.

4. 1.

5. 1 та 2.

3. До роз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Зварне з’єднання.

3. Клейове з’єднання.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Паяне з’єднання.

4. За порушення робітником законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація підприємства) має право притягати до:

1. Дисциплінарної відповідальності;

2. Адміністративної відповідальності;

3. Матеріальної відповідальності;

4. Кримінальної відповідальності;

5. У перелічених відповідях 1; 2; 4.

5. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить

1. До захворювань або зниження працездатності

2. До травмувань

3. До матеріальних втрат

6. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру?

1. колектор;

2. дефлектор;

3. теплоутилізатор;

4. рекуператор;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий (радіальний); 3. діаметральний; 4. діаметральний; 5. комбінований. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера відбувається перехід фреону з газоподібної фази в рідку?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття штучна вентиляція. Охарактеризувати основні види штучної вентиляції.

2. Проведіть інструктаж з правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №4

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А1?

1. 297x210 мм.

2. 594x420 мм.

3. 1189x841 мм.

4. 420x297 мм.

5. 841x594 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі В?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Упорна різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:

1. Засоби колективного та індивідуального захисту;

2. Мікроклімат виробничих приміщень;

3. Профілактичне лікування;.

4. Засоби колективного захисту та вентиляції.

5. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Щороку

2. Кожні два роки

3. Кожні три роки

6. Як називається організована природна вентиляція?

1. кондиціювання;

2. аспірація;

3) ерозія;

4. іонізація;

5. аерація.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонера спліт-системи. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть види робіт під час обслуговування вентиляційних систем.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №5

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Яку висоту мають великі літери шрифту № 14?

1. 10 мм.

2. 3 мм.

3. 14 мм.

4. 4 мм.

5. 5 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі Д?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Кругла різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності називають:

1. Працездатність;

2. Умови праці;

3. Безпека праці

5. Яким приладом вимірюється швидкість руху повітря в приміщенні

1. Гігрометром

2. Анемометром

3. Барометром

6. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора?

1. частота обертання;

2. коефіцієнт корисної дії;

3. напір;

4. об’ємна подача;

5. аеродинамічна потужність.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття природна вентиляція, тепловий і вітровий напір, неорганізована і організована природна вентиляція

2. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента? Опишіть правила виконання даної операції.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №6

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який знак наносять перед розмірним числом діаметра кола?

1. ®.

2. @.

3. R.

4. Ø.

5. Ф.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі Д?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3. Залежно від чого визначається кількість зображень предмета на кресленику?

1. Розмірів формату.

2. Положення предмета у просторі.

3. Форми і будови предмета.

4. Розмірів предмета.

5. Матеріалу предмета.

4. Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника називають:

1. Шкідлива зона:

2. Запобіжна зона;

3. Небезпечна зона.

5. Який колір використовується для визначення місця приєднання заземлення

1. Червоний

2. Зелений

3. Синій

6. Що являє собою вентиляторна установка?

1. насосна станція, двигун, регулювальні елементи;

2. вентилятор, двигун і мережа;

3. котел, мережа, нагрівальні прилади;

4. калорифер, повітропровід, запірно-регулювальна арматура;

5. припливна камера, двигун і теплоутилізатор.

7. Які приклади вентиляції зображені на рисунку

| а б в г | 1. загальнообмінної; 2. припливно-витяжної; 3. місцевої припливної; 4. місцевої витяжної; 5. механічна комбінована. |
| --- | --- |

8. Що таке «спліт-система»?

1. моноблочний кондиціонер;

2. кондиціонер з функцією обігріву;

3. канальний кондиціонер;

4. віконний кондиціонер;

5. розділений кондиціонер.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Що таке вентилятор і вентиляторна установка. Наведіть приклади (сфери) застосування вентиляторів.

2. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів?

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №7

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який знак наносять перед розмірним числом діаметра кола?

1. ®.

2. @.

3. R.

4. Ø.

5. Ф.

2. На якому зображенні виконано місцевий розріз деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1 та 2.

5. 1 та 3.

3. Що являє собою болт?

1. Деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень.

2. Стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого, він має головку різної форми.

3. Стрижень, з обох кінців якого нарізана різьба.

4. Стрижень, з обох кінців якого відсутні головки.

5. Стрижень з різьбою та двома головками.

4. Огороджувальні пристрої поділяються на:

1. Стаціонарні;

2. Змінні та переносні;

3. Відкидні чи розсувні;

4. Перераховані у відповідях 1,2,3.

5. Які засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться до колективних

1. Нормалізація повітряного середовища

2. Окуляри

3. Ізолюючі костюми

6. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це…

1. насос;

2. аератор;

3. калорифер;

4. вентилятор;

5. дефлектор.

7. На якому рисунку зображено витяжний зонт?

| а б в г | 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. на всіх. |
| --- | --- |

8. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок …

1. зміни потужності кондиціонера;

2. зміни тиску і температури;

3. змінного струму;

4. зміни швидкості і температури;

5. змін в атмосфері.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні вимоги до систем природної і штучної вентиляції.

2. Опишіть загальну послідовність монтажу кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №8

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. У яких одиницях вимірювань вказують на креслениках лінійні розміри?

1. Сантиметрах, радіанах.

2. Метрах, кутових одиницях.

3. Міліметрах.

4. Радіанах.

5. Градусах.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Циліндрична, конусна, циліндрична, конусна, циліндрична.

2. Циліндрична, конусна, пірамідальна, циліндрична, конусна.

3. Конусна, призматична, пірамідальна, циліндрична, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична, конусна, циліндрична.

5. Сферична, призматична, пірамідальна, циліндрична, сферична.

3. Що являє собою гайка?

1. Деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень.

2. Деталь для закріплення ланцюга.

3. Деталь, що виключає можливість самовідгвинчування болта в різьбовому з’єднанні.

4. Деталь без різьби для розміщення на стрижні.

5. Деталь для виготовлення шурупа.

4. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:

1. Аварійні, інформаційні, запобіжні

2. Звукові, світлові

3. Аварійні, проблискові

5. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працівників і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

1. Допустимі

2. Оптимальні

3. Шкідливі

6. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища

1. пиловидалення;

2. кондиціювання;

3. вентиляція;

4. аспірація;

5. теплообмін.

7. На якому рисунку зображено всмоктувальна панель?

| а б в г | 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. на всіх. |
| --- | --- |

8. Від чого залежать енергоспоживання та енергоефективність роботи кондиціонера:

1. потужності кондиціонера;

2. площі приміщення, що кондиціонується;

3. температури на вулиці і теплоізоляції приміщення;

4. правильного монтажу, підключення, налаштування кондиціонера;

5. всіх перерахованих чинників.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Які бувають типи повітрозабірних пристроїв систем вентиляції. Наведіть схеми.

2. Наведіть типові несправності кондиціонерів та причини їх виникнення.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №9

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Які з наведених масштабів збільшення не затверджені державним стандартом? а) 2:1, б) 2,5:1, в) 3:1,  г) 4:1,  д) 5:1

1. д.

2. б та д.

3. в.

4. б.

5. усі.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Циліндрична, конусна, циліндрична.

2. Конусна, циліндрична, сферична.

3. Конусна, призматична, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична.

5. Пірамідальна, циліндрична, конусна.

3. Як розрізняють різьби, залежно від напрямку гвинтової лінії?

1. Праву і ліву.

2. Вгору та вниз.

3. Пряма і діагональна.

4. Фронтальна та профільна.

5. Горизонтальна та діагональна.

4. Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини машин і механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи гарячої води, сигнальні лампи "тривога" фарбують у

1. Чорний колір;

2. Зелений колір;

3. Червоний колір;

4. На власний вибір.

5. В який колір фарбують трубопроводи для транспортування повітря ?

1. Блакитний

2. Зелений

3. Жовтий

6. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску?

1. прямоструменева і зворотноточна;

2. місцева і загальнообмінна;

3. канальна і безканальна;

4. природна і штучна;

5. припливна і витяжна.

7. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор?

|  | 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5. |
| --- | --- |

8. Яка основна (класична) функція кондиціонера?

1. нагрів повітря;

2. охолодження повітря;

3. зволоження повітря;

4. осушування повітря;

5. очищення повітря.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера

2. Опишіть правила вибору місця установки внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №10

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Які з наведених масштабів зменшення не затверджені державним стандартом?  а) 1:2,  б) 1:2,5,  в) 1:3,  г) 1:15,  д) 1:30

1. д.

2. в та д.

3. в.

4. б.

5. усі.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Конусна, циліндрична, призматична.

2. Конусна, циліндрична, конусна, сферична.

3. Призматична, циліндрична, конусна, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична, сферична.

5. Сферична, призматична, пірамідальна, сферична.

3. На яких поверхнях нарізають різьбу?

1. Прямокутних.

2. Трикутних.

3. Циліндричних та конічних.

4. Трапецієподібних та прямокутних.

5. Сферичних та круглих.

4. Як повинен себе поводити працівник під час аварії на виробництві?

1. Діяти рішуче, спокійно і впевнено;

2. Чекати яка поступить команда від керівництва;

3. Залишити робоче місце і йти в місце збору.

5. Стан об'єкта, за якого виключається можливість пожежі називається:

1. Протипожежний інструктаж

2. Протипожнжний режим

3. Пожежна безпека

6. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим?

1. кондиціювання;

2. аспірація;

3. пиловидалення;

4. теплообмін;

5. вентиляція.

7. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор?

|  | 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5. |
| --- | --- |

8. Створення і автоматична підтримка (регулювання) в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу – це …

1. провітрювання;

2. вентиляція;

3. кварцування;

4. кондиціювання;

5. аерація.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні конструкційні елементи внутрішнього блока кондиціонера.

2. Опишіть вимоги охорони праці під час виконання робіт з обслуговування систем кондиціювання повітря.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №11

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. В яких величинах проставляються розміри на технічних кресленнях?

1. Міліметрах.

2. Метрах.

3. Мікрометрах.

4. Сантиметрах.

5. Дециметрах.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1 та 3.

5. 1 та 2.

3. Елемент конструкції, який виготовлено з одного матеріалу без застосування складальних операцій, називається:

1. Деталь.

2. Ланка.

3. Вузол.

4. Комплект.

5. Комплекс.

4. Скільки розділів вивчає предмет "охорона праці"

1.  6

2.  5

3.  4

4.  3.

5.  2

5. Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?

1. Заборонні

2. Приписувальні

3. Попереджувальні

4. Вказівні

6. Які основні переваги природної вентиляції?

1. надійність і ремонтопридатність;

2. безшумність і екологічність;

3. регульованість та автономність;

4. дешевизна (економічність) і простота експлуатації;

5. чистота повітря, яке надходить, тривалий термін служби.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1) осьовий; 2) відцентровий (радіальний); 3) діаметральний; 4) пропелерний; 5) побутовий. |
| --- | --- |

8. Яка марка фреону найбільш популярна і затребувана для сучасної кліматичної техніки?

1. R12;

2. R22;

3. R32;

4. R134A;

5. R410A.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Виконайте схему та опишіть принцип роботи кондиціонера будь-якого типу.

2. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №12

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Як позначається масштаб в призначеній для цього графі основного напису?

1. М 1:2.

2. М 1/2.

3. Масштаб 1:2.

4. 1:2.

5. 1/2.

2. На якому зображенні виконано фронтальний розріз деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 1 та 2.

4. 3.

5. 1 та 3.

3. До нероз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Шліцьове з’єднання.

3. Клемове.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Різьбове з’єднання.

4. Основний закон трудового законодавства – це:

1. про колективні договори і угоди;

2. про охорону навколишнього природного середовища;

3. кодекс законів про працю;

4. про охорону праці

5. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються

1. Колективними

2. Індивідуальними

3. Основними

6. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це…

1. колектор;

2. рекуператор;

3. теплоутилізатор;

4. шумоглушник;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий; 3. діаметральний; 4. тангенціальний; 5. даховий. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера фреон переходить з рідкої фази в газоподібну?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Які регулювальні пристрої застосовуються у вентиляційних системах.

2. Опишіть правила охорони праці під час монтажу систем вентиляції

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №13

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А4?

1. 420x297 мм.

2. 1189x841 мм.

3. 841x594 мм.

4. 594x420 мм.

5. 297x210 мм.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1 та 3.

2. 2.

3. 3.

4. 1.

5. 1 та 2.

3. До роз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Зварне з’єднання.

3. Клейове з’єднання.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Паяне з’єднання.

4. За порушення робітником законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація підприємства) має право притягати до:

1. Дисциплінарної відповідальності;

2. Адміністративної відповідальності;

3. Матеріальної відповідальності;

4. Кримінальної відповідальності;

5. У перелічених відповідях 1; 2; 4.

5. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить

1. До захворювань або зниження працездатності

2. До травмувань

3. До матеріальних втрат

6. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру?

1. колектор;

2. дефлектор;

3. теплоутилізатор;

4. рекуператор;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий (радіальний); 3. діаметральний; 4. діаметральний; 5. комбінований. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера відбувається перехід фреону з газоподібної фази в рідку?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття штучна вентиляція. Охарактеризувати основні види штучної вентиляції.

2. Проведіть інструктаж з правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №14

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А1?

1. 297x210 мм.

2. 594x420 мм.

3. 1189x841 мм.

4. 420x297 мм.

5. 841x594 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі В?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Упорна різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:

1. Засоби колективного та індивідуального захисту;

2. Мікроклімат виробничих приміщень;

3. Профілактичне лікування;.

4. Засоби колективного захисту та вентиляції.

5. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Щороку

2. Кожні два роки

3. Кожні три роки

6. Як називається організована природна вентиляція?

1. кондиціювання;

2. аспірація;

3) ерозія;

4. іонізація;

5. аерація.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонера спліт-системи. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть види робіт під час обслуговування вентиляційних систем.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №15

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Яку висоту мають великі літери шрифту № 14?

1. 10 мм.

2. 3 мм.

3. 14 мм.

4. 4 мм.

5. 5 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі Д?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Кругла різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності називають:

1. Працездатність;

2. Умови праці;

3. Безпека праці

5. Яким приладом вимірюється швидкість руху повітря в приміщенні

1. Гігрометром

2. Анемометром

3. Барометром

6. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора?

1. частота обертання;

2. коефіцієнт корисної дії;

3. напір;

4. об’ємна подача;

5. аеродинамічна потужність.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття природна вентиляція, тепловий і вітровий напір, неорганізована і організована природна вентиляція

2. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента? Опишіть правила виконання даної операції.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №16

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який знак наносять перед розмірним числом діаметра кола?

1. ®.

2. @.

3. R.

4. Ø.

5. Ф.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі Д?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

3. Залежно від чого визначається кількість зображень предмета на кресленику?

1. Розмірів формату.

2. Положення предмета у просторі.

3. Форми і будови предмета.

4. Розмірів предмета.

5. Матеріалу предмета.

4. Простір, у якому можлива дія на працівників небезпечного і (або) шкідливого виробничого чинника називають:

1. Шкідлива зона:

2. Запобіжна зона;

3. Небезпечна зона.

5. Який колір використовується для визначення місця приєднання заземлення

1. Червоний

2. Зелений

3. Синій

6. Що являє собою вентиляторна установка?

1. насосна станція, двигун, регулювальні елементи;

2. вентилятор, двигун і мережа;

3. котел, мережа, нагрівальні прилади;

4. калорифер, повітропровід, запірно-регулювальна арматура;

5. припливна камера, двигун і теплоутилізатор.

7. Які приклади вентиляції зображені на рисунку

| а б в г | 1. загальнообмінної; 2. припливно-витяжної; 3. місцевої припливної; 4. місцевої витяжної; 5. механічна комбінована. |
| --- | --- |

8. Що таке «спліт-система»?

1. моноблочний кондиціонер;

2. кондиціонер з функцією обігріву;

3. канальний кондиціонер;

4. віконний кондиціонер;

5. розділений кондиціонер.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Що таке вентилятор і вентиляторна установка. Наведіть приклади (сфери) застосування вентиляторів.

2. Наведіть перелік інструменту для сервісу кондиціонерів?

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №17

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який знак наносять перед розмірним числом діаметра кола?

1. ®.

2. @.

3. R.

4. Ø.

5. Ф.

2. На якому зображенні виконано місцевий розріз деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1 та 2.

5. 1 та 3.

3. Що являє собою болт?

1. Деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень.

2. Стрижень, з одного кінця якого нарізана різьба під гайку, а з іншого, він має головку різної форми.

3. Стрижень, з обох кінців якого нарізана різьба.

4. Стрижень, з обох кінців якого відсутні головки.

5. Стрижень з різьбою та двома головками.

4. Огороджувальні пристрої поділяються на:

1. Стаціонарні;

2. Змінні та переносні;

3. Відкидні чи розсувні;

4. Перераховані у відповідях 1,2,3.

5. Які засоби захисту від небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносяться до колективних

1. Нормалізація повітряного середовища

2. Окуляри

3. Ізолюючі костюми

6. Спеціальна машина, призначена для переміщення газоподібних речовин, які використовують для створення штучної і направленої циркуляції повітря, а також його заміни в приміщеннях – це…

1. насос;

2. аератор;

3. калорифер;

4. вентилятор;

5. дефлектор.

7. На якому рисунку зображено витяжний зонт?

| а б в г | 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. на всіх. |
| --- | --- |

8. Зміна агрегатного стану (консистенції) холодоагенту під час роботи холодильного контуру кондиціонера відбувається за рахунок …

1. зміни потужності кондиціонера;

2. зміни тиску і температури;

3. змінного струму;

4. зміни швидкості і температури;

5. змін в атмосфері.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні вимоги до систем природної і штучної вентиляції.

2. Опишіть загальну послідовність монтажу кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №18

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. У яких одиницях вимірювань вказують на креслениках лінійні розміри?

1. Сантиметрах, радіанах.

2. Метрах, кутових одиницях.

3. Міліметрах.

4. Радіанах.

5. Градусах.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Циліндрична, конусна, циліндрична, конусна, циліндрична.

2. Циліндрична, конусна, пірамідальна, циліндрична, конусна.

3. Конусна, призматична, пірамідальна, циліндрична, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична, конусна, циліндрична.

5. Сферична, призматична, пірамідальна, циліндрична, сферична.

3. Що являє собою гайка?

1. Деталь з різьбовим отвором для нагвинчування на стрижень.

2. Деталь для закріплення ланцюга.

3. Деталь, що виключає можливість самовідгвинчування болта в різьбовому з’єднанні.

4. Деталь без різьби для розміщення на стрижні.

5. Деталь для виготовлення шурупа.

4. За функціональним призначенням сигнальні пристрої поділяються на такі:

1. Аварійні, інформаційні, запобіжні

2. Звукові, світлові

3. Аварійні, проблискові

5. До якого класу умов праці відносяться умови, за яких зберігається здоров’я працівників і працездатність підтримується на високому рівні протягом тривалого часу

1. Допустимі

2. Оптимальні

3. Шкідливі

6. Який термін вживають у значенні створення обміну повітря в приміщенні для видалення надлишків теплоти, вологи, шкідливих та інших речовин з метою забезпечення допустимих метеорологічних, санітарно-гігієнічних, технологічних умов повітряного середовища

1. пиловидалення;

2. кондиціювання;

3. вентиляція;

4. аспірація;

5. теплообмін.

7. На якому рисунку зображено всмоктувальна панель?

| а б в г | 1. а; 2. б; 3. в; 4. г; 5. на всіх. |
| --- | --- |

8. Від чого залежать енергоспоживання та енергоефективність роботи кондиціонера:

1. потужності кондиціонера;

2. площі приміщення, що кондиціонується;

3. температури на вулиці і теплоізоляції приміщення;

4. правильного монтажу, підключення, налаштування кондиціонера;

5. всіх перерахованих чинників.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Які бувають типи повітрозабірних пристроїв систем вентиляції. Наведіть схеми.

2. Наведіть типові несправності кондиціонерів та причини їх виникнення.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №19

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Які з наведених масштабів збільшення не затверджені державним стандартом? а) 2:1, б) 2,5:1, в) 3:1,  г) 4:1,  д) 5:1

1. д.

2. б та д.

3. в.

4. б.

5. усі.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Циліндрична, конусна, циліндрична.

2. Конусна, циліндрична, сферична.

3. Конусна, призматична, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична.

5. Пірамідальна, циліндрична, конусна.

3. Як розрізняють різьби, залежно від напрямку гвинтової лінії?

1. Праву і ліву.

2. Вгору та вниз.

3. Пряма і діагональна.

4. Фронтальна та профільна.

5. Горизонтальна та діагональна.

4. Внутрішні поверхні корпусів і кожухів, які огороджують рухомі частини машин і механізмів, двері шаф струмопровідних елементів, трубопроводи гарячої води, сигнальні лампи "тривога" фарбують у

1. Чорний колір;

2. Зелений колір;

3. Червоний колір;

4. На власний вибір.

5. В який колір фарбують трубопроводи для транспортування повітря ?

1. Блакитний

2. Зелений

3. Жовтий

6. Які є два основних типи вентиляції за засобом створення тиску?

1. прямоструменева і зворотноточна;

2. місцева і загальнообмінна;

3. канальна і безканальна;

4. природна і штучна;

5. припливна і витяжна.

7. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор?

|  | 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5. |
| --- | --- |

8. Яка основна (класична) функція кондиціонера?

1. нагрів повітря;

2. охолодження повітря;

3. зволоження повітря;

4. осушування повітря;

5. очищення повітря.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні функції пульта дистанційного керування кондиціонера

2. Опишіть правила вибору місця установки внутрішнього та зовнішнього блоків

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №20

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Які з наведених масштабів зменшення не затверджені державним стандартом?  а) 1:2,  б) 1:2,5,  в) 1:3,  г) 1:15,  д) 1:30

1. д.

2. в та д.

3. в.

4. б.

5. усі.

2. Вказати правильний перелік геометричних поверхонь з яких складається деталь (послідовно зліва направо).

1. Конусна, циліндрична, призматична.

2. Конусна, циліндрична, конусна, сферична.

3. Призматична, циліндрична, конусна, сферична.

4. Призматична, конусна, циліндрична, сферична.

5. Сферична, призматична, пірамідальна, сферична.

3. На яких поверхнях нарізають різьбу?

1. Прямокутних.

2. Трикутних.

3. Циліндричних та конічних.

4. Трапецієподібних та прямокутних.

5. Сферичних та круглих.

4. Як повинен себе поводити працівник під час аварії на виробництві?

1. Діяти рішуче, спокійно і впевнено;

2. Чекати яка поступить команда від керівництва;

3. Залишити робоче місце і йти в місце збору.

5. Стан об'єкта, за якого виключається можливість пожежі називається:

1. Протипожежний інструктаж

2. Протипожнжний режим

3. Пожежна безпека

6. Який термін означає повітрообмін у приміщенні, коли відпрацьоване повітря видаляється і заміщається свіжим?

1. кондиціювання;

2. аспірація;

3. пиловидалення;

4. теплообмін;

5. вентиляція.

7. Якою позицією на схемі припливної вентиляції позначено вентилятор?

|  | 1. 1; 2. 2; 3. 3; 4. 4; 5. 5. |
| --- | --- |

8. Створення і автоматична підтримка (регулювання) в закритих приміщеннях всіх або окремих параметрів (температури, вологості, чистоти, швидкості руху повітря) на певному рівні з метою забезпечення оптимальних метеорологічних умов, найбільш сприятливих для самопочуття людей або ведення технологічного процесу – це …

1. провітрювання;

2. вентиляція;

3. кварцування;

4. кондиціювання;

5. аерація.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Наведіть основні конструкційні елементи внутрішнього блока кондиціонера.

2. Опишіть вимоги охорони праці під час виконання робіт з обслуговування систем кондиціювання повітря.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №21

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. В яких величинах проставляються розміри на технічних кресленнях?

1. Міліметрах.

2. Метрах.

3. Мікрометрах.

4. Сантиметрах.

5. Дециметрах.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 1 та 3.

5. 1 та 2.

3. Елемент конструкції, який виготовлено з одного матеріалу без застосування складальних операцій, називається:

1. Деталь.

2. Ланка.

3. Вузол.

4. Комплект.

5. Комплекс.

4. Скільки розділів вивчає предмет "охорона праці"

1.  6

2.  5

3.  4

4.  3.

5.  2

5. Які знаки застосовують для попередження про ту чи іншу небезпеку?

1. Заборонні

2. Приписувальні

3. Попереджувальні

4. Вказівні

6. Які основні переваги природної вентиляції?

1. надійність і ремонтопридатність;

2. безшумність і екологічність;

3. регульованість та автономність;

4. дешевизна (економічність) і простота експлуатації;

5. чистота повітря, яке надходить, тривалий термін служби.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1) осьовий; 2) відцентровий (радіальний); 3) діаметральний; 4) пропелерний; 5) побутовий. |
| --- | --- |

8. Яка марка фреону найбільш популярна і затребувана для сучасної кліматичної техніки?

1. R12;

2. R22;

3. R32;

4. R134A;

5. R410A.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Виконайте схему та опишіть принцип роботи кондиціонера будь-якого типу.

2. Проведіть інструктаж з правильної експлуатації кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №22

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Як позначається масштаб в призначеній для цього графі основного напису?

1. М 1:2.

2. М 1/2.

3. Масштаб 1:2.

4. 1:2.

5. 1/2.

2. На якому зображенні виконано фронтальний розріз деталі?

1. 1.

2. 2.

3. 1 та 2.

4. 3.

5. 1 та 3.

3. До нероз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Шліцьове з’єднання.

3. Клемове.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Різьбове з’єднання.

4. Основний закон трудового законодавства – це:

1. про колективні договори і угоди;

2. про охорону навколишнього природного середовища;

3. кодекс законів про працю;

4. про охорону праці

5. Засоби захисту від небезпечних факторів: огородження, попереджувальна сигналізація, блокуючі пристрої, захисні екрани, обмежувачі і запобіжники називаються

1. Колективними

2. Індивідуальними

3. Основними

6. Ділянка повітроводу, до якої приєднуються повітроводи з двох або більшої кількості поверхів (рівнів) – це…

1. колектор;

2. рекуператор;

3. теплоутилізатор;

4. шумоглушник;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий; 3. діаметральний; 4. тангенціальний; 5. даховий. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера фреон переходить з рідкої фази в газоподібну?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Які регулювальні пристрої застосовуються у вентиляційних системах.

2. Опишіть правила охорони праці під час монтажу систем вентиляції

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №23

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А4?

1. 420x297 мм.

2. 1189x841 мм.

3. 841x594 мм.

4. 594x420 мм.

5. 297x210 мм.

2. Яке зображення відповідає розрізу наведеної деталі?

1. 1 та 3.

2. 2.

3. 3.

4. 1.

5. 1 та 2.

3. До роз’ємного з’єднання відноситься:

1. Шпонкове з’єднання.

2. Зварне з’єднання.

3. Клейове з’єднання.

4. Заклепкове з’єднання.

5. Паяне з’єднання.

4. За порушення робітником законодавства про охорону праці роботодавець (адміністрація підприємства) має право притягати до:

1. Дисциплінарної відповідальності;

2. Адміністративної відповідальності;

3. Матеріальної відповідальності;

4. Кримінальної відповідальності;

5. У перелічених відповідях 1; 2; 4.

5. Шкідливими називаються виробничі чинники, вплив яких призводить

1. До захворювань або зниження працездатності

2. До травмувань

3. До матеріальних втрат

6. Як називається спеціальна насадка, яку встановлюють над витяжним каналом для збільшення природної тяги за рахунок енергії вітру?

1. колектор;

2. дефлектор;

3. теплоутилізатор;

4. рекуператор;

5. повітрозабірний пристрій.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий; 2. відцентровий (радіальний); 3. діаметральний; 4. діаметральний; 5. комбінований. |
| --- | --- |

8. У якому пристрої кондиціонера відбувається перехід фреону з газоподібної фази в рідку?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття штучна вентиляція. Охарактеризувати основні види штучної вентиляції.

2. Проведіть інструктаж з правильного користування пультом дистанційного керування кондиціонера.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №24

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Який з наведених форматів має позначення А1?

1. 297x210 мм.

2. 594x420 мм.

3. 1189x841 мм.

4. 420x297 мм.

5. 841x594 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі В?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Упорна різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. З метою запобігання або зменшення впливу на працівника шкідливих і небезпечних виробничих чинників застосовують:

1. Засоби колективного та індивідуального захисту;

2. Мікроклімат виробничих приміщень;

3. Профілактичне лікування;.

4. Засоби колективного захисту та вентиляції.

5. На роботах із підвищеною небезпекою робітники проходять навчання і перевірку знань з питань охорони праці

1. Щороку

2. Кожні два роки

3. Кожні три роки

6. Як називається організована природна вентиляція?

1. кондиціювання;

2. аспірація;

3) ерозія;

4. іонізація;

5. аерація.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який елемент кондиціонера не знаходиться у його холодильному контурі, а лише виконує допоміжну функцію?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Опишіть будову і принцип роботи кондиціонера спліт-системи. Наведіть їх переваги і недоліки.

2. Опишіть види робіт під час обслуговування вентиляційних систем.

Професійно-теоретична підготовка

Комплексне кваліфікаційне завдання №25

«Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання»

Кваліфікація: Слюсар з ремонту та обслуговування систем вентиляції та кондиціювання

3 розряду

Час на виконання -4 год.

І. Розв’язати тестові завдання, обравши одну правильну відповідь (правильна відповідь оцінюється в 1 бал):

1. Яку висоту мають великі літери шрифту № 14?

1. 10 мм.

2. 3 мм.

3. 14 мм.

4. 4 мм.

5. 5 мм.

2. З’ясувати на якому рисунку зображено проекції деталі Д?

1. Рис. 1.

2. Рис. 2.

3. Рис. 3.

4. Рис. 4.

5. Рис. 5.

3. Кут профілю різьби  має:

1. Трубна різьба.

2. Прямокутна різьба.

3. Кругла різьба.

4. Метрична різьба.

5. Кругла різьба.

4. Сукупність факторів виробничого середовища і виробничого процесу, які впливають на здоров'я і працездатність людини під час її професійної діяльності називають:

1. Працездатність;

2. Умови праці;

3. Безпека праці

5. Яким приладом вимірюється швидкість руху повітря в приміщенні

1. Гігрометром

2. Анемометром

3. Барометром

6. Який показник враховує механічні втрати потужності на різні види тертя в робочих органах вентилятора, об’ємні втрати в результаті витоків через ущільнення і аеродинамічні втрати в проточній частині вентилятора?

1. частота обертання;

2. коефіцієнт корисної дії;

3. напір;

4. об’ємна подача;

5. аеродинамічна потужність.

7. Який тип вентилятора зображено на рисунку

|  | 1. осьовий односекційний; 2. осьовий двосекційний; 3. осьовий трисекційний; 4. радіальний комбінований; 5. відцентрово-осьовий. |
| --- | --- |

8. Який пристрій кондиціонера здійснює стискання фреону і підтримку його руху по холодильному контуру?

1. компресор;

2. конденсатор;

3. випарник;

4. терморегулюючий вентиль;

5. вентилятор.

ІІ. Дайте відповіді на теоретичні питання (відповідь оцінюється у 2 бали)

1. Розкрити поняття природна вентиляція, тепловий і вітровий напір, неорганізована і організована природна вентиляція

2. Які прилади (засоби) використовують для пошуку витікань холодоагента? Опишіть правила виконання даної операції.